## Slide 1
Pétitionnaire : Grands Chais de France
Projet : exploitation d’un forage existant
Demande : avis sollicité par la DDPP le 2 mai 2023
Pièces examinées :
Dossier d’Autorisation Environnementale
Unité de gestion : Campano-Maastrichtien Centre
Contexte :
projet d’augmentation de la capacité de production
avis 2014-092-ST d’analyse, à la demande de la DDPP, de la
comptabilité avec le SAGE d'un projet de nouveau forage
avis 2018-008 de non-compatibilité et non-conformité du projet de nouvel ouvrage
adaptation du projet pour demander la révision la hausse de l’autorisation existante
1

## Slide 2
Avis 2018-008 du 5 mars 2018 :
2

## Slide 3
Situation actuelle :
besoin actuel en eau potable : 172 000 m3/an
sources d'approvisionnement :
  45% forage 08514X0047 (Campano-Maastrichtien Centre déficitaire)
  55% depuis le réseau AEP - sources de Budos (Oligocène Centre à l’équilibre => utilisation à privilégier)
demande : 180 000 m3/an (25 m3/h - 600 m3/j)
=> nouveau besoin total : 218 750 m3/an
  82 % depuis le forage existant
  18% depuis le réseau AEP
Conséquence du projet :
augmentation du volume prélevé dans un forage qui capte à la fois le Plio-Quaternaire et une nappe rattachée à unité de gestion déficitaire (Campano-Maastrichtien Centre déficitaire)
3

## Slide 4
4
Absence d’éponte
Réservoir sec (sondage « court »)
Eau récente (< 60 ans) Nitrates 6,5 mg/L
Eau plus ancienne (80% entre 40 à 180 ans)
Nitrates 0,5 mg/L
(forage profond)
Code BSS : 08514X0047

## Slide 5
Origine de l’eau (investigations de 2019 – micro-moulinet/datation) :
70 % d’eau superficielle
30 % d’eau profonde
5
Prélèvements | Actuels | Envisagés
AEP | 93 000 (55%) | 38 750 (18 %)
Forage | 79 000 (45%) | 180 000 (82%)
part superficielle – Plio-Quat. (70 %) | 55 300 | 126 000
part profonde – Campano-Maas. (30 %) | 23 700 | 54 000
Total | 172 000 | 218 750
Autorisation | m3/h | m3/j | m3/an | Ratio (L eau / L vin)
Actuelle | 20 | 280 | 70 000 | 1
Sollicitée | 25 | 600 | 180 000 | 1,75

## Slide 6
Destinations de l’eau :
Eau de process (nettoyage, rinçage) : 67%
Eau brute (nettoyage cuves et sols) : 20 %
Hors process (sanitaires, lavage citernes des transporteurs, lubrification des convoyeurs, production de cocktail, refroidissement, nettoyage façades, etc.) : 13%
6
Evolution des pratiques

## Slide 7
Justifications du projet :
Optimisation des usages et du ratio mais augmentation de l’activité et des volumes traités qui amènent à une augmentation de la demande
Ratio de consommation de l’ordre de 1,75 lié au changement de pratique du secteur qui nécessite beaucoup plus de manipulations et donc notamment de rinçage, etc.
Teneur en cuivre moindre dans l’eau du forage donc un rejet moins concentré dans le Tursan
Réseau AEP dans l'incapacité de fournir les volumes souhaités (investissements trop conséquents # 0,8 M € HT)
Ressource superficielle inexistante et le cas échéant inapte à la production d'eau potable
Absence de ressource alternative
7

## Slide 9
9
Propositions d'avis :
Considérant :
les avis du secrétariat technique de 2014 et de la CLE en 2018 ;
que le forage capte deux nappes dont une du périmètre du SAGE ;
l'unité de gestion concernée pour partie, à savoir le Campano-Maastrichtien centre déficitaire ;
l'article 1 du Règlement du SAGE ;
le contexte hydrogéologique local avec une continuité hydraulique entre la surface et les premières arrivées d’eau
l'absence de ressource alternative ;
l'optimisation des usages et la justification économique du projet ;
le projet d'augmentation de l'autorisation de prélèvement sur le forage peut être considéré comme… ?